## Slide 1
МИРЭА - РОССИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Лекционный курс «Программно определяемые радиотехнологии»
Москва 2020
«IT-классы в московских школах»
Лекция 2. КЛАССИФИКАЦИЯ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МОДУЛИРОВАННЫХ РАДИОСИГНАЛОВ

## Slide 2
ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС «ПРОГРАММНО ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ РАДИОТЕХНОЛОГИИ»
Модуляция – видоизменение заданных радиотехнических параметров (одного или нескольких) сигнала несущей радиочастоты при воздействии на него сигнала передаваемой информации. Таким образом, радиосигнал несущей частоты принято называть модулируемым сигналом, а сигнал информации – модулирующим сигналом.
Различают следующие основные виды модуляции высокочастотных сигналов в радиосвязи:
• аналоговая: амплитудная модуляция (АМ) и угловая модуляция (частотная (ЧМ), фазовая (ФМ));
• импульсная: амплитудно-импульсная (АИМ), широтно-импульсная (ШИМ), фазово-импульсная (ФИМ), частотно-импульсная (ФИМ), импульсно-кодовая (ИКМ).

## Slide 3
ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС «ПРОГРАММНО ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ РАДИОТЕХНОЛОГИИ»
Различают два способа представления сигналов: временное и частотное (спектральное). Также отдельно выделяют спектрально-временное представление сигнала, которое в данном курсе не рассматривается.
Как уже известно, временное представление сигнала – зависимость параметра (уровня или фазы) сигнала от времени.
Частотное представление сигнала – зависимость параметра (уровня или фазы) сигнала от частоты. Действительно, согласно преобразованию Фурье, любой сигнал можно разложить на простые гармонические составляющие. Такое разложение сигнала называется спектральным, а представление – спектром сигнала. Спектр – совокупность простых составляющих сигнала с определенными амплитудами, частотами и начальными фазами.
Различают амплитудный и фазовый спектр.
Амплитудный спектр – зависимость уровня сигнала от частоты.
Фазовый спектр – зависимость фазы сигнала от частоты.
Между спектром сигнала и его формой существует жесткая взаимосвязь: изменение формы сигнала приводит к изменению его спектра и наоборот, любое изменение спектра сигнала приводит к изменению его формы. Это важно запомнить, поскольку при передаче сигналов в радиосвязи, они подвергаются преобразованиям, а значит, происходит преобразование их спектров.

## Slide 4
ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС «ПРОГРАММНО ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ РАДИОТЕХНОЛОГИИ»
Амплитудная модуляция является наиболее простым и распространенным способом передачи информации в ДВ-, СВ-, КВ-диапазоне. При АМ происходит изменение амплитуды несущего колебания по закону модулирующего сигнала при неизменных остальных его параметрах.
Представление АМ-сигнала: а) – несущий высокочастотный (модулируемый) сигнал; б) – низкочастотный (модулирующий) сигнал; в) – АМ-сигнал с однотональной модуляцией; г) – спектральное представление АМ-сигнала и составляющих его сигналов, соответственно
АМ-сигнал с однотональной модуляцией содержит три спектральные гармонические составляющие:
s(t) = Uн cos(ω0t + φ0) + Uн Mcos(Ωt + γ0)cos(Ωt + φ0) = Uн cos(ω0t + φ0) + 1/2Uн Mcos([ω0 + Ωt] + φ0 + γ0) + 1/2Uн Mcos([ω0 – Ωt] + φ0 – γ0),
где Uн – амплитуда несущего сигнала; M = (Umax – Umin)/(Umax + Umin) – коэффициент модуляции; ω0 = 2πf – угловая частота сигнала; Ω – частота модулирующего низкочастотного сигнала; φ0, γ0 – начальные фазы несущего и управляющего сигнал, соответственно.

## Slide 5
ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС «ПРОГРАММНО ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ РАДИОТЕХНОЛОГИИ»
Частотная модуляция, также, как и амплитудная, является самым распространенным способом модуляции сигналов радиоэфирного вещания УКВ-диапазона. При ЧМ происходит изменение частоты несущего колебания по закону модулирующего сигнала при неизменных остальных его параметрах.
Представление ЧМ-сигнала: а) – низкочастотный (модулирующий) сигнал; б) – сигнал изменения (девиации) частоты несущего (модулируемого) высокочастотного колебания; в) – сигнал изменения фазы несущего (модулируемого) высокочастотного колебания; г) – ЧМ-сигнал с однотональной модуляцией; г) – спектральное представление ЧМ-сигнала
С однотональной модуляцией в зависимости от величины индекса угловой модуляции β содержит несколько спектральных гармонических составляющих и имеет общий вид:
s(t) = Uнcos[ω0t + φ(t)] = Uнcosψ(t),
где ψ(t) – полная фаза (аргумент функции) ЧМ-сигнала.
Это обусловлено тем, что при частотной модуляции высокочастотный несущий (модулируемый) сигнал плавно изменяет свою частоту в зависимости от воздействия модулирующего сигнала, сжимаясь и растягиваясь во времени, тогда:
s(t) = Uнcos[ω0t + βsin(Ωt + γ0) + φ0],
где β = ωд/Ω – индекс частотной модуляции, ωд – девиация частоты модулируемого сигнала, Uн – амплитуда несущего сигнала; ω0 = 2πf – угловая частота несущего сигнала; Ω – частота модулирующего низкочастотного сигнала; φ0, γ0 – начальные фазы несущего и управляющего сигнал, соответственно.

## Slide 6
ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС «ПРОГРАММНО ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ РАДИОТЕХНОЛОГИИ»
Для того, чтобы АМ- или ЧМ-приемник смог принять информацию и транслировать ее в виде исходного низкочастотного информационного сигнала, над модулированным сигналом необходимо произвести демодуляцию.
В зависимости от типа модуляции различают АМ- и ЧМ-демодуляцию, соответственно. Радиотехнический процесс демодуляции является обратным модуляции несущего высокочастотного колебания.
Детектирование АМ-сигнала (АМ-демодуляция) состоит в выделении (фильтрации) модулирующего (информативного) сигнала из модулированного АМ-сигнала путем фильтрации амплитудной огибающей несущего высокочастотного сигнала. Таким образом, АМ-демодуляция – процесс обратный АМ-модуляции выделение огибающей (информационного сигнала) из АМ-сигнала (рис.6в).
Детектирование ЧМ-сигнала (ЧМ-демодуляция) состоит в выделении модулирующего (информативного) сигнала из модулируемого путем преобразования изменения частоты (с заданной девиацией) ЧМ-сигнала в соответствующие изменение уровня исходного модулирующего сигнала.
Таким образом, ЧМ-демодуляция – процесс обратный ЧМ-модуляции, заключающийся в преобразовании девиации частоты ЧМ-сигнала в исходный низкочастотный сигнал.